## Slide 1: Progetto ottimo di un campo magnetico con incognite geometriche e di corrente di una spira
Professore
Raffaele Martone
Gruppo I
Ing. Saverio Del Prete
Ing. Bernardo Giordano
Ing. Lucia Migliaccio
Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione

## Slide 2: Indice
Descrizione del problema
Obiettivo
Formulazione matematica
Tecnica di minimizzazione
Considerazioni preliminari
Esperimenti
Risultati e conclusioni

## Slide 3
Il sistema è composto da 6 spire simmetriche e concentriche rispetto all'asse z.
I parametri di progetto, ovvero posizione, raggio e intensità di corrente, sono noti per tutte le spire tranne che per una coppia.
1. Descrizione del problema

## Slide 4
L’obiettivo del progetto delle spire incognite è quello di approssimare quanto più possibile un campo magnetico della seguente caratteristica.
2. Obiettivo

## Slide 5
La legge di Biot-Savart permette di valutare il campo magnetico B prodotto in un punto dello spazio da una spira percorsa da corrente elettrica:
Considerando adesso la sovrapposizione degli effetti di tutte le spire del sistema e tenendo presente che le spire sono simmetriche rispetto al piano rθ, il campo magnetico complessivo sull’asse z sarà:
3. Formulazione matematica

## Slide 6
La funzione verrà campionata su valori dell’asse z. La funzione campionata verrà poi normalizzata e mediata sul valor medio di z. La funzione obiettivo si scriverà come:
3. Formulazione matematica: Campionamento e normalizzazione

## Slide 7
Implementazione in MATLAB
Caratteristiche: - Rilevamento dell’invecchiamento - Ricerca del massimo vertice - Ricerca del secondo peggiore - Generalizzato a casi N-dimensionali
4. Tecnica di ricerca del minimo: simplesso

## Slide 8: 4. Demo simplesso

## Slide 9: 5. Considerazioni preliminari
Assumeremo raggio e posizione validi non oltre la lunghezza di un metro.
La massima precisione con la quale l’algoritmo si sposterà nello spazio di ricerca così come i risultati degli esperimenti a seguire è della terza cifra significativa dopo la virgola.
Condizioni di arresto:
Lunghezza minima del simplesso.
Numero massimo di flips.
Massima percentuale di errore.

## Slide 10: 6. Esperimento: 2D senza vincoli
In questo test fissiamo la variabile Z = 0.7m e andiamo a ricercare il minimo relativo alla corrente e al raggio della spira.

## Slide 11
6. Esperimento: 3D senza vincoli
In questo test, l’algoritmo si ferma quando la percentuale di errore scende al di sotto del valore di tolleranza ammesso.

## Slide 12: 6. Esperimento: 3D senza vincoli
Contrariamente a quanto ci aspettavamo la precisione non tende a migliorare all’aumentare del numero di campioni della funzione obiettivo.
Il motivo per il quale invece le prestazioni sono state migliori in presenza di meno campioni `e quello della scelta delle condizioni di arresto.

## Slide 13
Valutiamo i risultati in presenza di un vincolo di disuguaglianza R ≤ 2Z. Così come ci aspettavamo la percentuale di errore aumenta drasticamente.
6. Esperimento: 3D con vincolo di disuguaglianza

## Slide 14: 6. Esperimento: 2D con vincolo di uguaglianza
Valutiamo i risultati in presenza di un vincolo di uguaglianza R = 2Z in due dimensioni. Analogamente al caso in 3D, anche qui la percentuale di errore aumenta di molto.

## Slide 15: 7. Risultati e conclusioni

## Slide 16
Grazie per l’attenzione!